Kalová èerpadla

PG-10000

PG-12000

PG-15000

PG-18000

PG-28000

- velká výkonnost

- malé rozmìry a nízká váha

- pro kapaliny do 35 oC

- jednoduchá údržba

- velká variabilita použití

- motor z kovu potažený plastem

- keramická høídel

| Typ | V | W | Výkon | H-max | Vstup | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG-10000 | 230V/Hz | 250W | 10.000l/hod | 9.0m | prùm.32mm | prùm.32mm |
| PG-12000 | 230V/Hz | 160W | 12.000l/hod | 4.5m | prùm.45mm | prùm.35mm |
| PG-15000 | 230V/Hz | 200W | 15.000l/hod | 5.0m | prùm.45mm | prùm.35mm |
| PG-18000 | 230V/Hz | 250W | 18.000l/hod | 6.0m | prùm.45mm | prùm.35mm |
| PG-28000 | 230V/Hz | 550W | 28.000l/hod | 7.0m | prùm.52mm | prùm.52mm |

Uvedení do provozu:

Èerpadlo mùžeme instalovat ve vodorovné, nebo svislé poloze. Na výtlak èerpadla je možné napojit bìžnì dostupné pøíslušenství pomocí nástavce, který je souèást výrobku a který se našroubuje na výtlak èerpadla. V pøípadì, kdy je pro upevnìní èerpadla dostateènì velká plocha, mùže se použít držák s otvory pro uchycení šrouby.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným èerpadlem doporuèujeme jeho pravidelnou údržbu. Každé 2 až 3 mìsíce odstraníme pøední èást krytu a opatrnì vyjmeme rotor. Jednotlivé èásti vyèistíme teplou vodou, v pøípadì existence vápenatých usazenin je odstraníme. Složíme v opaèném poøadí.

Zásady bezpeèného provozu:

Vodní èerpadlo používejte k úèelu, pro který je urèeno.

Èerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho.

POZOR!!! Pøed ponoøením rukou do vody odpojte všechny spotøebièe v nádrži od sítì.

Pokud je èerpadlo zapojeno do sítì, nesmí být umístìno v dosahu dìtí.

POZOR!!! Elektrická èást tohoto výrobku vèetnì pøívodní šòùry nemùže být opravena. Pøi jakékoli poruše musí být výrobek vyøazen z provozu.

Neinstalovat, je-li èerpadlo, resp. pøívodní kabel poškozený.

Záruèní list:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 mìsícù ode dne prodeje vyjma souèástí s nižší dobou použitelnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruèní dobì vada, která nebyla zpùsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (napø. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatnì opraven. Podmínkou uznání záruky je pøedložení tohoto øádnì vyplnìného záruèního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy zpùsobené násilným, nebo neodborným zacházením, èi vniknutím do pøístroje a zaniká tehdy, pokud byla na pøístroji provedena oprava jinou osobou, než povìøeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištìna nebo nejde-li o záruèní vadu, za kterou odpovídá prodávající, èi neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího souèinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré pøípadné náklady, které v souvislosti s vyøízením reklamace vzniknou.

Kalové èerpadlo RESUN odpovídá platným normám.

Výhradní dovozce: TOMMI CZ s.r.o., Za Nádražím